## Slide 1: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

## Slide 2: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των τροφίμων από τα σημεία παραγωγής ή αποθήκευσής τους στα σημεία πώλησης πρέπει να είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό και να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα από τέτοια υλικά, ώστε ο καθαρισμός τους να είναι πλήρης και εύκολος.
Πρέπει να καθαρίζονται κάθε φορά πριν μεταφέρουν τρόφιμα, να διατηρούνται καθαρά, και όπου είναι απαραίτητο, να γίνεται απολύμανση ή καταστροφή των παρασίτων.

## Slide 3: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τα προϊόντα που αλλοιώνονται εύκολα (π.χ. γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας, πουλερικά, ψάρια κ.ά.) πρέπει να μεταφέρονται με ψυγεία, στα οποία η θερμοκρασία είναι μικρότερη των 6°C.
Τα κατεψυγμένα προϊόντα (κρέας, ψάρια, πουλερικά, λαχανικά κ.ά.) πρέπει να μεταφέρονται με ψυγεία-καταψύκτες, στα οποία η θερμοκρασία είναι μικρότερη των -18°C.

## Slide 4: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τα ψυγεία μεταφοράς πρέπει να βρίσκονται στη σωστή θερμοκρασία ψύξης ή κατάψυξης, πριν τη φόρτωση των προϊόντων.
Πρέπει επίσης να είναι κατασκευασμένα και εξοπλισμένα κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η διατήρηση της απαιτούμενης θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
Πρέπει να φέρουν συσκευή καταγραφής της θερμοκρασίας για τη συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο διατήρησης της σωστής θερμοκρασίας μεταφοράς.

## Slide 5: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, η θερμοκρασία των ευαλλοίωτων τροφίμων, τα οποία μεταφέρονται υπό ψύξη, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 6°C, ενώ για τα κατεψυγμένα προϊόντα η θερμοκρασία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τους -18°C.
Για ορισμένα προϊόντα (π.χ. φρούτα και λαχανικά) τα οποία πρέπει να διατηρούνται σε τροποποιημένες ατμόσφαιρες (μείωση της περιεκτικότητας του οξυγόνου και αύξηση αυτής του διοξειδίου του άνθρακα και του αζώτου) η μεταφορά τους γίνεται με μέσα στα οποία έχουν διαμορφωθεί οι ίδιες συνθήκες

## Slide 6: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ο έλεγχος κατά την παραλαβή των τροφίμων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής ενέργειες:
 έλεγχο της καθαρότητας του μεταφορικού μέσου και του οδηγού,
 μακροσκοπικό έλεγχο του προϊόντος, δηλαδή οπτικό έλεγχο εξωτερικά,
 έλεγχο της ημερομηνίας παραγωγής και της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος,
 μέτρηση της θερμοκρασίας του παραλαμβανόμενου προϊόντος, εφόσον υπάρχουν ειδικές συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσής του,
 έλεγχο των εγγράφων του προμηθευτή (π.χ. τιμολόγιο, πιστοποιητικά καταλληλότητας κ.ά.)

## Slide 7: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν την εκπαίδευση των εργαζομένων και των στελεχών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και σε θέματα νομοθεσίας που αφορούν την Υγιεινή των τροφίμων, όπως ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, ο Κώδικας Υγειονομικής Νομοθεσίας, καθώς και άλλοι σχετικοί Κανονισμοί και Οδηγίες της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

## Slide 8: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 Έλεγχος των τροφίμων κατά την παραλαβή τους για την ημερομηνία παραγωγής ή την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (συνήθως αναφέρεται ως «ανάλωση έως... »).
 Μακροσκοπικός έλεγχος των τροφίμων για να διαπιστωθεί ότι δεν είναι μουχλιασμένα ή ότι έχουν ευχάριστη οσμή.
 Έλεγχος των τροφίμων για την παρουσία εντόμων, τρωκτικών ή εξαρτημάτων αυτών ή για πιθανές ενδείξεις από την παρουσία αυτών (πρέπει να υπάρχει πλήρης απουσία).

## Slide 9: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 Έλεγχος της σωστής συσκευασίας των τροφίμων (μη κατεστραμμένες συσκευασίες).
 Έλεγχος για πιθανή ύπαρξη φουσκωμάτων ή εξογκωμάτων στα κουτιά κονσερβών ή άλλα ελαττώματα της κονσέρβας.
 Έλεγχος της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων.
 Έλεγχος της θερμοκρασίας των τροφίμων «υψηλού κινδύνου», όπως, τα πουλερικά, τα κρέατα και τα προϊόντα με βάση το κρέας, τα ψάρια κ.ά.

## Slide 10: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 Έλεγχος των συνθηκών, του μέσου μεταφοράς και του οδηγού του οχήματος, εάν είναι σε ικανοποιητικά καθαρή κατάσταση.
 Ανάγνωση πάντα της ετικέτας του τροφίμου ή της σήμανσης του τροφίμου πάνω στη συσκευασία.
 Αναφορά στον προϊστάμενο για οτιδήποτε δεν τηρείται από τα παραπάνω αναφερόμενα.
 Μεταφορά των τροφίμων μετά τον έλεγχο της παραλαβής στους χώρους αποθήκευσής τους εντός 15 λεπτών, ειδικά για τα ευαλλοίωτα τρόφιμα.

## Slide 11: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αποθήκευση των τροφίμων
Στα σημεία πώλησης αμέσως μετά τον έλεγχο παραλαβής τα τρόφιμα ανάλογα με τη φύση τους και τις ενδείξεις τους σχετικά με το χρόνο και τις συνθήκες διατήρησής τους μεταφέρονται σε:
 Αποθήκες
 Ψυγεία
 Καταψύξεις

## Slide 12: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τα τρόφιμα που φυλάσσονται σε αποθήκες μπορούν να συντηρηθούν σε συνθήκες περιβάλλοντος, όπως οι κονσέρβες, τα τρόφιμα και ποτά σε υάλινες ή πλαστικές συσκευασίες, τα αναψυκτικά, τα όσπρια, τα ζυμαρικά, τα άλευρα και λοιπά προϊόντα χωρίς ειδικές απαιτήσεις συγκεκριμένων συνθηκών συντήρησης.
Τα δάπεδα, οι τοίχοι και οι οροφές των αποθηκών τροφίμων είναι κατασκευασμένα από κατάλληλα υλικά βάσει των γενικών όρων εγκρίσεως των εγκαταστάσεων μονάδων επεξεργασίας τροφίμων, σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Οι αποθήκες πρέπει να είναι χώροι δροσεροί, χωρίς υγρασία και φωτεινοί. Πρέπει να διατηρούνται πάντα καθαροί, γι’ αυτό το λόγο πρέπει να ληφθεί μέριμνα κατά την κατασκευή τους, ώστε να είναι εύκολος και αποτελεσματικός ο καθαρισμός τους, καθώς και οι εργασίες εντομοκτονίας και μυοκτονίας

## Slide 13: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Όλα τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται πάνω σε παλέτες ή σε ειδικά διαμορφωμένα ράφια. Δεν πρέπει να αφήνουμε ποτέ τα τρόφιμα απευθείας πάνω στα δάπεδα.
Η θερμοκρασία των αποθηκών για τη συντήρηση των ξηρών τροφίμων πρέπει να κυμαίνεται στους 10-15 °C και, εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί η θερμοκρασία αυτή, πρέπει να γίνει εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού.
Οι αποθήκες δεν πρέπει να έχουν ανοίγματα και εάν υπάρχουν παράθυρα ή κάποιος φεγγίτης θα πρέπει αυτά να προστατεύονται με σίτες.
Στις αποθήκες όπου φυλάσσονται τα τρόφιμα δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται διάφορα υλικά καθαρισμού, απορρυπαντικά, απολυμαντικά ή άλλα χημικά μέσα τα οποία πρέπει να αποθηκεύονται σε ξεχωριστό χώρο ελεγχόμενης πρόσβασης.

## Slide 14: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η φύλαξη των τροφίμων υπό ψύξη έχει σκοπό την επιβράδυνση ή αδρανοποίηση της ανάπτυξης των μικροοργανισμών που υπάρχουν σε αυτά και τη διατήρησή τους σε χαμηλά επίπεδα.
Αν και τα περισσότερα είδη μικροβίων τα οποία μπορούν να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση (παθογόνα μικρόβια) είναι δύσκολο να πολλαπλασιαστούν ή να παράγουν τοξικές ουσίες (τοξίνες) σε θερμοκρασία μικρότερη από 5 °C, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση ορισμένων ψυχρότροφων παθογόνων βακτηρίων, όπως τα βακτήρια γερσίνια (Yersinia enterocolitica) που αναπτύσσονται στους 1 °C, λιστέρια (Listeria monocytogenes) που αναπτύσσονται στους 0 °C και διαφόρων άλλων μικροοργανισμών που είναι δυνατόν να αναπτύσσονται και κάτω από τους 5 °C.

## Slide 15: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τα ψυγεία πρέπει να λειτουργούν σε ένα εύρος θερμοκρασιών 1 °C μέχρι 4 °C. Η επίτευξη της θερμοκρασίας των ψυκτικών θαλάμων στους 1 °C θεωρείται η ιδανικότερη για την ασφαλή συντήρηση των τροφίμων, μέχρι βέβαια την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του προϊόντος.
Τρόφιμα υψηλού κινδύνου, όπως τυριά, γιαούρτι, φρέσκο γάλα, αλλαντικά, αλιεύματα, σάντουιτς, γλυκά κ.ά. πρέπει πάντα να αποθηκεύονται στο ψυγείο σε θερμοκρασία μικρότερη ή κατά το μέγιστο ίση με 5 °C.

## Slide 16: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Όλα τα ψυγεία πρέπει να είναι εφοδιασμένα με θερμόμετρο άμεσης ανάγνωσης της θερμοκρασίας και υγρόμετρο για την άμεση μέτρηση της υγρασίας και παράλληλα να διαθέτουν και καταγραφικά αντίστοιχα όργανα. Τα όργανα αυτά καταγραφής της θερμοκρασίας και της υγρασίας των ψυκτικών θαλάμων θα πρέπει να ελέγχονται καθημερινά και ανά τακτά χρονικά διαστήματα την ίδια μέρα για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας τους. Η επί 24 ώρες καταγραφή της θερμοκρασίας και υγρασίας των ψυκτικών θαλάμων αποθήκευσης-συντήρησης τροφίμων επιβάλλεται επίσης από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

## Slide 17: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τα τρόφιμα μέσα στα ψυγεία πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένα, ποτέ απευθείας στο δάπεδο, πάνω σε καθαρές παλέτες ή ράφια και να γίνεται σωστός εφοδιασμός (γέμισμα) του ψυγείου, καθώς και σωστές εξαγωγές των προϊόντων από τα ψυγεία βάσει της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης του προϊόντος. Πρέπει πάντα να τηρείται η διαδικασία FIFO: First in-First out που σημαίνει ότι ότι μπαίνει πρώτο, βγαίνει πάλι πρώτο, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή χρήση του προϊόντος μέσα στο χρόνο ζωής του.

## Slide 18: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τα κατεψυγμένα προϊόντα φυλάσσονται σε καταψύκτες συντήρησης τροφίμων που λειτουργούν σε θερμοκρασία χαμηλότερη από τους -18 °C. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα διατηρούνται στη θερμοκρασία αυτή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος ελάχιστης διατηρησιμότητας που ορίζεται από τον παραγωγό του συγκεκριμένου τροφίμου, καθώς και οι συνθήκες συντήρησης του τροφίμου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στη συσκευασία του (ενδείξεις στην ετικέτα του).

## Slide 19: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σε θερμοκρασία υψηλότερη των -10 °C, διάφοροι μικροοργανισμοί, ιδιαίτερα ζύμες και μύκητες μπορούν να αρχίσουν να αναπτύσσονται. Ταυτόχρονα λαμβάνουν χώρα διάφορες βιοχημικές αντιδράσεις με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του τροφίμου, την αύξηση του μικροβιακού φορτίου και τη μείωση του χρόνου ζωής του προϊόντος.

## Slide 20: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η ποιότητα των κατεψυγμένων τροφίμων μπορεί να επηρεαστεί από τα εξής:
 όταν η θερμοκρασία του καταψύκτη συντήρησης των τροφίμων δεν είναι αρκετά χαμηλή, σύμφωνα με την απαιτούμενη για τη σωστή συντήρηση του τροφίμου,
 όταν συμβεί διακοπή της ψυκτικής αλυσίδας λόγω διακοπής ρεύματος ή άλλους τεχνικούς λόγους και υπάρξει “συναγερμός” για αυτή τη θερμοκρασιακή αλλαγή κατά τη διάρκεια της διακοπής,

## Slide 21: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η ποιότητα των κατεψυγμένων τροφίμων μπορεί να επηρεαστεί από τα εξής:
όταν οι πόρτες των καταψύξεων παραμένουν ανοικτές λόγω κακών χειρισμών του προσωπικού και υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις και αποκλίσεις από τα επιθυμητά επίπεδα θερμοκρασίας,
όταν κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση των κατεψυγμένων τροφίμων, αυτά παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

## Slide 22: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τα σημεία πώλησης μπορεί να είναι:
Ράφια: τα τρόφιμα που τοποθετούνται σε ράφια δεν έχουν απαιτήσεις ειδικών συνθηκών διατήρησης. Τα ράφια αυτά πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικά που επιτρέπουν τον εύκολο και σωστό καθαρισμό και να έχουν απόσταση από το έδαφος τουλάχιστον 15 εκατοστά.

## Slide 23: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τα σημεία πώλησης μπορεί να είναι:
Ψυγεία: Στα ψυγεία τοποθετούνται τα ευαλλοίωτα τρόφιμα που έχουν ανάγκη διατήρησης σε θερμοκρασίες ψύξης (0 μέχρι 6 °C). Τα ψυγεία, είτε είναι κλειστά, είτε ανοικτές προθήκες με ψύξη, δεν πρέπει να υπερφορτώνονται, ενώ τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται πάντοτε στη σωστή θερμοκρασία ψύξης.

## Slide 24: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τα σημεία πώλησης μπορεί να είναι:
Καταψύξεις: Στις καταψύξεις τοποθετούνται τα κατεψυγμένα τρόφιμα που έχουν ανάγκη διατήρησης σε θερμοκρασίες μικρότερες των -18°C. Οι καταψύξεις, όπως και τα ψυγεία, είτε είναι κλειστές, είτε είναι ανοικτές προθήκες, δεν πρέπει να υπερφορτώνονται, ενώ τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται πάντοτε στη σωστή θερμοκρασία κατάψυξης.