## Slide 1: Υγιεινή - Μικροβιολογία
Μάθημα 14ο

## Slide 2: Περιεχόμενα
Μέσα που χρησιμοποιούνται για την καταστροφή των μικροοργανισμών / Αποστείρωση, απολύμανση

## Slide 3
Τα διάφορα μικρόβια και οι σπόροι των σπορογόνων μικροβίων μπορούν να καταστραφούν ή να ανασταλεί η ανάπτυξή τους, όταν χρησιμοποιούμε ειδικά φυσικά ή χημικά μέσα. Έτσι μπορούμε να πετύχουμε απολύμανση, αντισηψία ή αποστείρωση χρησιμοποιώντας το κατάλληλο μέσον.

## Slide 4: Τι είναι Απολύμανση / Αποστείρωση / Αντισηψία
Απολύμανση: Ονομάζουμε την απομάκρυνση ή και την καταστροφή των διαφόρων μικροοργανισμών. Με την απολύμανση δεν μπορούμε να επιτύχουμε την καταστροφή των σπόρων των σπορογόνων μικροβίων.
Αποστείρωση: Είναι η πλήρης καταστροφή όλων των τύπων των μικροβίων καθώς και των σπόρων τους.
Αντισηψία: Ονομάζουμε την απολύμανση του δέρματος ή των διαφόρων βλεννογόνων του σώματος. Γίνεται με τη χρήση χημικών ουσιών που ονομάζονται αντισηπτικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας πάνω στους ιστούς του σώματος για την καταστροφή των μικροβίων.

## Slide 5: ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ
Θερμότητα: Δρα καταστρεπτικά στο κυτταρόπλασμα των διαφόρων μικροβίων και εφαρμόζεται ευρέως σαν μέθοδος αποστείρωσης. Ανάλογα με το αντικείμενο που θέλουμε να αποστειρώσουμε, ρυθμίζουμε και τις ενδείξεις θερμοκρασίας.
Η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από:
∗ Τον αριθμό των μικροβίων που υπάρχει στα διάφορα εργαλεία ή υλικά.
∗ Το στέλεχος του μικροβίου. Έχει βρεθεί ότι τα σπορογόνα είναι περισσότερο ανθεκτικά στην καταστροφή και ακολουθούν οι μύκητες και τέλος τα μη σπορογόνα μικρόβια.
∗ To pH του υλικού.
∗ Την περιεκτικότητα των μικροβίων σε νερό.

## Slide 6: Οι τρόποι χορήγησης της θερμότητας για την καταστροφή των μικροβίων είναι:
1) Υγρή θερμότητα: Είναι περισσότερο δραστική από την ξηρή θερμότητα.
Βρασμός στους 100 βαθμούς Κελσίου (100°C). Στις συνθήκες αυτές καταστρέφονται όλα τα μη σπορογόνα μικρόβια, καθώς και μεγάλος αριθμός σπορογόνων μικρόβιων, σε χρόνο 10 λεπτών, δεν σκοτώνονται όμως όλοι οι ιοί, όπως π.χ. ο ιός της ηπατίτιδας Β. Ορισμένοι σπόροι καταστρέφονται σε σύντομο χρονικό διάστημα στη θερμοκρασία βρασμού (π.χ. το Κλωστηρίδιο το διαθλαστικό), ενώ σπόροι άλλων μικροβίων χρειάζονται πολλές ώρες για να καταστραφούν. Το σκεύος που χρησιμοποιείται ονομάζεται βραστήρας.

## Slide 7: Ph – ορισμός Βλεννογόνος - ορισμός
Η ενεργός οξύτητα ή pH (προφέρεται πεχά) είναι ένας εύχρηστος τρόπος έκφρασης της συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου ή πιο σωστά, των κατιόντων υδροξωνίου (H3O+) σε ένα υδατικό διάλυμα.
Βλεννογόνος μεμβράνη (καλούμενη απλά και βλεννογόνος) ονομάζεται μία στιβάδα ιστού, η οποία επενδύει τα κοίλα όργανα και τις κοιλότητες του σώματος που επικοινωνούν με το περιβάλλον. Αποτελείται από μια επιθηλιακή στιβάδα σε μία βασική μεμβράνη και μια στιβάδα συνδετικού ιστού.

## Slide 8
Υδρατμοί σε 100°C χωρίς πίεση: Για να επιτύχουμε την καταστροφή των μικροβίων χρησιμοποιούμε κλίβανο ατμού ή αυτόκαυστο, σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης μίας ατμόσφαιρας. Με τη μέθοδο αυτή ο ατμός μπορεί να εισχωρεί στα διάφορα εργαλεία, αντικείμενα και υλικά περισσότερο από ό,τι ο αέρας.
Για να έχουμε πλήρη αποστείρωση χρειάζεται θέρμανση 100°C παρουσία υδρατμών για 1 1/2 ώρες.

## Slide 9
Υδρατμοί με πίεση (αυτόκαυστο): Με τη μέθοδο αυτή η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 100°C και φθάνει στους 121°C περίπου. Οι ατμοί που δημιουργούνται μέσα στο αυτόκαυστο αυξάνουν την ατμοσφαιρική πίεση και έτσι έχουν υψηλότερη θερμοκρασία. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την αποστείρωση θρεπτικών υλικών, εργαλείων, ρουχισμού κ.ά.
Ο χρόνος που χρησιμοποιείται για την αποστείρωση ποικίλλει και εξαρτάται από το είδος και τον όγκο των διαφόρων αντικειμένων. Ο περισσότερο συνηθισμένος χρόνος που χρησιμοποιούμε είναι 15-20 λεπτά της ώρας σε θερμοκρασία 121°C.

## Slide 10: Προϋποθέσεις για να έχουμε επιτυχημένη αποστείρωση με υγρή θερμότητα κατά τις πρακτικές εφαρμογές.
α) Όταν χρησιμοποιούμε αποστείρωση με βρασμό, θα πρέπει τα εργαλεία, αντικείμενα, κ.λπ. να είναι καθαρά από διάφορα υγρά όπως αίμα, πύο, σάλιο. Αν υπάρχουν άλατα πάνω στα εργαλεία, τα αφαιρούμε με τη βοήθεια ξυδιού. Επίσης το νερό θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τα εργαλεία και αντικείμενα που θέλουμε να αποστειρώσουμε.
β) Όταν χρησιμοποιούμε αποστείρωση με υδρατμούς, θα πρέπει:
* Να υπάρχει ανάμεσα στα εργαλεία και αντικείμενα που θέλουμε να αποστειρώσουμε κενός χώρος, για να επιτρέπει τη διέλευση των υδρατμών. Για να το επιτύχουμε θα πρέπει να μην τοποθετούμε πολλά αντικείμενα μέσα στον κλίβανο.
* Τα μεταλλικά κιβώτια να έχουν τρύπες για να μπορούν να διεισδύουν οι υδρατμοί στο εσωτερικό των κιβωτίων και έτσι να πετύχουμε την πλήρη αποστείρωσή τους.
* Για την πληρέστερη δίοδο του ατμού, μπορούμε να τυλίξουμε τα διάφορα εργαλεία και αντικείμενα που θέλουμε να αποστειρώσουμε, με χαρτί περιτυλίγματος ή πορώδες ύφασμα.
* Να ελέγχουμε συχνά αν το μηχάνημα λειτουργεί σωστά.

## Slide 11
2) Ξηρή θερμότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
♦ Γυμνή φλόγα: Με τη μέθοδο αυτή θερμαίνουμε τα εργαλεία στη φλόγα φωτα-
ερίου μέχρι να πυρακτωθούν. Χρησιμοποιείται για αποστείρωση κρικοφόρων
στυλεών, τους οποίους χρησιμοποιούμε στις καλλιέργειες των μικροβίων για το
άπλωμα του δείγματος πάνω στο θρεπτικό υλικό, μαχαιριδίων, καθώς και εργα-
λείων που δεν καταστρέφονται από τη θερμότητα της φλόγας.
♦ Ξηρός κλίβανος: Η θέρμανση γίνεται σε 160°C επί μια ώρα ή σε 180°C για
μισή ώρα. Χρησιμοποιείται για την αποστείρωση αντικειμένων που έχουν κα-
τασκευασθεί από γυαλί, τα οποία όμως θα πρέπει να αντέχουν στις μεγάλες
θερμοκρασίες του ξηρού κλιβάνου.

## Slide 12: Προϋποθέσεις για να έχουμε επιτυχημένη αποστείρωση με τη χρησιμοποίηση ξηρού κλιβάνου κατά τις πρακτικές εφαρμογές.
* Θα πρέπει να υπάρχουν κενοί χώροι ανάμεσα στα εργαλεία και αντικείμενα που
έχουμε τοποθετήσει στον ξηρό κλίβανο, για να μπορεί έτσι να κυκλοφορεί ο
θερμός αέρας.
* Πλένουμε καλά τα γυάλινα αντικείμενα, αφαιρώντας κάθε ξένη ουσία και ρύπο.
Τα στεγνώνουμε και μετά τα τυλίγουμε με χαρτί.
* Προσέχουμε να μην έρχονται σε επαφή με τα τοιχώματα του κλιβάνου αντικεί-
μενα όπως είναι το βαμβάκι ή διάφορα χάρτινα υλικά, για να αποφύγουμε το
μαύρισμά τους, που υπάρχει κίνδυνος να συμβεί κατά την αποστείρωσή τους

## Slide 13: ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ (Σύνοψη)
Α) Θερμότητα, Β) Ξηρασία, Γ) Ψύχος, Δ) Υπερηχητικά κύματα, Ε) Φως (Λαμπτήρες από ατμό υδραργύρου, που παράγουν υπεριώδη ακτινοβολία, χρησιμοποιούνται για την αποστείρωση θαλάμων και επιφανειών σε χειρουργεία και εργαστήρια. ) ΣΤ) Ιονίζουσα ακτινοβολία: Καταστρέφει και τα μικρόβια και τους σπόρους τωνμικροβίων. Οι ακτίνες γ χρησιμοποιούνται για την αποστείρωση χειρουργικών ραμμάτων, γαντιών, τροφίμων και ιατρικών ειδών. Επίσης αποστειρώνουμε σύριγγες και βελόνες. Ζ) Ωσμωτική πίεση Η) Διήθηση

## Slide 14: ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Μπορούν να δράσουν σαν απολυμαντικά, που είναι και το πιο συνηθισμένο, ή σαν
αντισηπτικά και σπανιότερα σαν αποστειρωτικά μέσα.
Η δράση των χημικών ουσιών εξαρτάται από:
• Την πυκνότητά τους.
• Το είδος και τον αριθμό των μικροβίων.
• Το χρόνο δράσης τους.
• Τη θερμοκρασία τους.
• To pH τους.
• Την παρουσία ορισμένων υλικών όπως σκληρό νερό, πλαστικά, βαμβάκι, γάζα,
χαρτί κ.λπ. που αδρανοποιούν το χημικό μέσο, καθώς και οργανικών ουσιών.

## Slide 15: Οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένα χημικό απολυμαντικό είναι οι εξής:
∗ Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα.
∗ Να είναι ακίνδυνο για το υλικό που θέλουμε να απολυμάνουμε.
∗ Να είναι αποτελεσματικό και σχετικά φτηνό.
∗ Να μην έχει δυσάρεστη μυρωδιά.

## Slide 16: Οι κυριότερες ομάδες των χημικών απολυμαντικών είναι:
1) Αλκάλεα και οξέα
2) Φαινόλες
3) Σάπωνες
4) Τεταρτοταγείς βάσεις του αμμωνίου
5) Αλκοόλες
6) Αλδεΰδες
7) Αλογόνα
8) Σετριμίδη
9) Οι ακριδίνες