## Slide 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ
Σ αυτό το εξάμηνο θα αναφερθούμε στα βήματα για την κατασκευή χυτών κεραμικών
Το υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε είναι Φαγιάνς, και τα καλούπια μας γύψινα.
Την όλη διαδικασία χωρίσαμε σε 9 βήματα από την προετοιμασία ως την ολοκλήρωση.

## Slide 3: ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
Βήμα 1ο Προετοιμασία υλικού- έλεγχος καλουπιών
Βήμα 2ο Χύτευση - ξεκαλούπωμα
Βήμα 3ο Καθαρισμός λείανση
Βήμα 4ο Ψήσιμο φάση 1η (μπισκουι)
Βήμα 5ο Διακόσμηση
Βήμα 6ο Υάλωση
Βήμα 7ο Ψήσιμο φάση 2η
Βήμα 8ο Επιπλέον διακόσμηση
Βήμα 9ο Ψήσιμο φάση 3η και 4η

## Slide 4: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
Το υλικό μας μπορούμε να το προμηθευτούμε σε στερεά η υγρή μορφή.
Στην περίπτωση της στερεάς ρίχνουμε το προϊόν σε αναδευτήρα με ανάλογη ποσότητα νερού και συμπληρώνουμε διάφορα υλικά για την πλαστικότητα και πήξη της μάζας.
Η υγρή μάζα μετά από καλή ανάδευση είναι έτοιμη προς χρήση.
Και στις δυο περιπτώσεις πριν τη χρήση περνάμε το υλικό μας από φίλτρα για πλήρη καθαρισμό από τυχών σκουπίδια.

## Slide 5: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
Από τα καλούπια μας πρέπει να απουσιάζει η υγρασία.(όσο είναι εφικτό)
Επίσης να είναι καθαρά από σκόνη
Ελέγχουμε τα δεσίματα να είναι καλά και οι ραφές σε απόλυτη εφαρμογή για αποφυγή διαρροών
Τα δεσίματα να είναι από λάστιχο για εύκολη χρήση η από σχοινί κατά προτίμηση συνθετικό να μη σαπίζει από την υγρασία
Σε ένα στεγνό καλούπι έχει καλύτερη απορροφητικότητα και πρόσφυση η μάζα στα τοιχώματα

## Slide 6: ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΥΤΕΥΣΗ
Καλουπι ετοιμο για χυτευση
Δεσιματα από λαστιχο