## Slide 1: ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ( ΕΙΔΗ ΡΕΥΜΑΤΩΝ / ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ)
ΜΑΘΗΜΑ : ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΘΕΩΡΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ : ΔΑΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ.

## Slide 2: ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
Τα είδη ρευμάτων που χρησιμοποιούνται στην αισθητική είναι :
Γαλβανικό ρεύμα
Φαραδικό ρεύμα
Παρεμβαλλόμενα ρεύματα
Ρεύματα Tens ( high tens – low tens )
Υπέρηχοι
Μικρορεύματα

## Slide 3: ΜΕΘΟΔΟΙ , ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
Γαλβανικό ρεύμα : Οι μέθοδοι εφαρμογής είναι ο σταθερός γαλβανισμός , ο κινητός γαλβανισμός , ο διακοπτόμενος γαλβανισμός. Στο σταθερό γαλβανισμό η ένταση και η ροή του ρεύματος παραμένουν σταθερές και η θέση των ηλεκτροδίων αμετάβλητη . Στον κινητό γαλβανισμό η ένταση και η ροή του ρεύματος παραμένει σταθερή , ενώ υπάρχει μετακίνηση του ενός από τα δύο ηλεκτρόδια , διατηρώντας όμως την επαφή με το σώμα .

## Slide 4: ΜΕΘΟΔΟΙ , ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
Στον διακοπτόμενο γαλβανισμό η τιμή της έντασης του ρεύματος και η θέση των ηλεκτροδίων παραμένει σταθερή , ενώ έχουμε ρυθμική διακοπή της ροής του ρεύματος .

## Slide 5: ΜΕΘΟΔΟΙ , ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
Η εφαρμογή του γίνεται με συσκευές που παρέχουν συνεχές ρεύμα ή συσκευές που έχουν και τη δυνατότητα παροχής εναλλασσόμενων ρευμάτων .
Η συσκευή γαλβανικού θα πρέπει να φέρει διακόπτη για την εναλλαγή της πολικότητας των ηλεκτροδίων , μικροαμπερόμετρο για τη μέτρηση της έντασης του ρεύματος , σαφή ένδειξη της πολικότητας των ηλεκτροδίων και τα κατάλληλα καλώδια και ηλεκτρόδια για την εφαρμογή του γαλβανικού ρεύματος .

## Slide 6: ΜΕΘΟΔΟΙ , ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
Ο θετικός πόλος παρουσιάζει αναλγητικά – καταπραϋντικά αποτελέσματα , αγγειοσυστολή , ελάττωση της αιματικής ροής , σύσφιξη των ιστών . Στον αρνητικό πόλο παρουσιάζονται διεγερτικά αποτελέσματα με φαινόμενα αγγειοδιαστολής και αύξησης της αιματικής ροής .

## Slide 7: ΜΕΘΟΔΟΙ , ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
Φαραδικό ρεύμα : πρόκειται για συγκεκριμένη μορφή εναλλασσόμενου ρεύματος . Η εφαρμογή του ρεύματος διακρίνεται , ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης των ηλεκτροδίων που χρησιμοποιούνται , σε μονοπολική και διπολική . Κατά την διπολική εφαρμογή , δύο όμοια ηλεκτρόδια τοποθετούνται πάνω στο μυ που πρόκειται να ερεθιστεί . Κατά τη μονοπολική εφαρμογή , ένα μεγάλο ηλεκτρόδιο τοποθετείται μακριά από το μυ που πρόκειται να ερεθιστεί , αλλά στην ίδια πλευρά του σώματος . Με ένα μικρότερο ηλεκτρόδιο ερεθίζεται το κινητικό σημείο του υπό θεραπεία μυός .

## Slide 8: ΜΕΘΟΔΟΙ , ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
Χρησιμοποιούνται για να προκαλέσουν συσπάσεις στους μύες . Εφαρμόζονται στα μηχανήματα παθητικής μυογύμνασης για μυϊκή ενδυνάμωση και βελτίωση της αιματικής και λεμφικής κυκλοφορίας .

## Slide 9: ΜΕΘΟΔΟΙ , ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
Παρεμβαλλόμενα ρεύματα : πρόκειται για εναλλασσόμενα ρεύματα ημιτονοειδή , μέσης συχνότητας που διασταυρώνονται στους ιστούς . Μια ταλάντωση σε βάθος ή το αίσθημα πίεσης είναι αυτό που δίνει σαν αίσθηση η εφαρμογή των παρεμβαλλόμενων ρευμάτων . Η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων μπορεί να γίνει με τετραπολική , τριπολική , διπολική σύνδεση .

## Slide 10: ΜΕΘΟΔΟΙ , ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
Τετραπολική σύνδεση : χρησιμοποιούνται τέσσερα ηλεκτρόδια , τα οποία τοποθετούνται διαγώνια έτσι ώστε η υπό θεραπεία περιοχή να βρίσκεται στο σημείο διασταύρωσης των δυο κυκλωμάτων . Η διαμόρφωση του ρεύματος συμβολής γίνεται στο σώμα .
Τριπολική σύνδεση : χρησιμοποιούνται τρία πλακοειδή ηλεκτρόδια από τα οποία το ένα είναι κοινό και για τα δυο κυκλώματα των εναλλασσόμενων ρευμάτων .

## Slide 11: ΜΕΘΟΔΟΙ , ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
Διπολική σύνδεση : χρησιμοποιούνται δύο ηλεκτρόδια και η διαμόρφωση του ρεύματος συμβολής γίνεται μέσα στη συσκευή .
Η ροή των ρευμάτων αυτών , μπορεί να είναι συνεχής , διαμορφούμενη ή διαλείπουσα .
Χρησιμοποιούνται για την πρόκληση μυϊκών συσπάσεων , διέγερση του κυτταρικού μεταβολισμού και τη ροή της λέμφου .

## Slide 12: ΜΕΘΟΔΟΙ , ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
Ρεύματα tens : πρόκειται για το διαδερμικό ηλεκτρικό – νευρικό μυϊκό ερεθισμό . Είναι αναλγητικά ηλεκτρικά ρεύματα χαμηλών συχνοτήτων . Υπάρχουν τα υψίσυχνα συμβατικά tens ( 100Hz ) τα χαμηλόσυχνα ηλεκτροβελονιστικά tens . Αυτά που εφαρμόζονται με συχνότητα έως 80 Hz , χρησιμοποιούνται για το αυχενικό σύνδρομο , ημικρανίες , παθήσεις του νευρικού , του μυοσκελετικού κ.α.

## Slide 13: ΜΕΘΟΔΟΙ , ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
Μικρορεύματα : αλλιώς και ρεύματα χαμηλής έντασης , έχουν ένταση ίση ή μικρότερη από 1 mA . Παράγονται από συσκευές χαμηλής τάσης ή πολυσυσκευές που διαθέτουν κι άλλες μορφές ρευμάτων . Οι συσκευές είναι κατασκευασμένες με τρόπο να μεταβάλλεται η τάση ανάλογα με την αντίσταση και το ρεύμα να παραμένει σταθερό , όπως έχει επιλεχθεί η έντασή του .

## Slide 14: ΜΕΘΟΔΟΙ , ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
Χρησιμοποιούνται για αναλγησία και για επιτάχυνση της επουλωτικής διαδικασίας σε κατάγματα , κακώσεις κ.α.