## Slide 1: ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ( ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ - ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ)
ΜΑΘΗΜΑ : ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΘΕΩΡΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ : ΔΑΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ.

## Slide 2: ΓΑΛΒΑΝΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Η εφαρμογή του γαλβανικού ρεύματος στο σώμα γίνεται με τη χρήση διαφόρων τύπων ηλεκτροδίων . Αυτοί είναι :
Μεταλλικά ηλεκτρόδια : πρόκειται για ευλύγιστες μεταλλικές πλάκες , οι οποίες από τη μια πλευρά καλύπτονται από ειδικό ύφασμα , το οποίο είναι εμποτισμένο με το ηλεκτρολυτικό διάλυμα .

## Slide 3: ΓΑΛΒΑΝΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Ηλεκτρόδια από μόλυβδο : πρόκειται για τα κλασικά ηλεκτρόδια , τα οποία κατασκευάζονται από μόλυβδο και διατίθενται σε διάφορα μεγέθη
Σύγχρονα ηλεκτρόδια : αποτελούνται από ειδική αυτοκόλλητη μεμβράνη . Στη μια πλευρά της μεμβράνης , στο κέντρο της υπάρχει ένα ειδικό τζελ , ενώ στην άλλη πλευρά το αγώγιμο υλικό ( silver chloride ) .

## Slide 4: ΓΑΛΒΑΝΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Τα ηλεκτρόδια κατά το σταθερό γαλβανισμό συγκρατούνται στο σώμα με ειδικούς ελαστικούς ιμάντες , ενώ τα σύγχρονα εφαρμόζουν χάρη στην αυτοκόλλητη επιφάνειά τους . Τα μεταλλικά ηλεκτρόδια σχήματος κυλίνδρου , σφαίρας ή λαβίδας χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του κινητού γαλβανισμού .

## Slide 5: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΑΛΒΑΝΙΚΟΥ
Η εφαρμογή του γαλβανικού ενδείκνυται :
Σε θεραπείες για την ιοντοφόρεση ουσιών
Για αναλγησία ( θετικός πόλος )
Για τοπική υπεραιμία ( αρνητικός πόλος )
Για αγγειοσυστολή ( θετικός πόλος )

## Slide 6: ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΑΛΒΑΝΙΚΟΥ
Καρδιαγγειακά νοσήματα
Δερματοπάθειες
Πνευμονοπάθειες
Σακχαρώδη διαβήτη
Μεταλλικό πρόσθετο
Παθήσεις νευρικού συστήματος

## Slide 7: ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΑΛΒΑΝΙΚΟΥ
Φλεγμονές
Κιρσοί
Εγκυμοσύνη
Γαλουχία
Έμμηνο ρύση
Σε άτομα με βηματοδότη

## Slide 8: ΦΑΡΑΔΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Το φαραδικό ρεύμα εφαρμόζεται για
Τη μυϊκή ενδυνάμωση εννευρωμένων μυών
Τη βελτίωση της λεμφικής και αιματικής κυκλοφορίας

## Slide 9: ΦΑΡΑΔΙΚΟ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Οι αντενδείξεις του φαραδικού ρεύματος είναι ίδιες με του γαλβανικού ρεύματος

## Slide 10: ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
Τα ηλεκτρόδια που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή παρεμβαλλόμενων ρευμάτων είναι τα ηλεκτρόδια βεντούζες και τα πλακέ ηλεκτρόδια .
Εάν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής προκληθεί η αίσθηση τσιμπήματος κάτω από κάποιο ηλεκτρόδιο , θα πρέπει να γίνει εκ νέου η διαμόρφωση των ηλεκτροδίων .

## Slide 11: ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
Είναι σκόπιμο η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων να είναι κατάλληλα εφαρμοσμένη , ώστε να επιτύχει το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα συμβολής , να εστιασθεί στο βάθος των πασχόντων ιστών . Όταν τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται σταυρωτά – διαγώνια , έτσι ώστε το ρεύμα του ενός κυκλώματος να πορεύεται μέσω των ιστών στην ίδια ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από ότι το ρεύμα του

## Slide 12: ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
..άλλου κυκλώματος , τα ρεύματα συμβάλλουν ακριβώς στο κέντρο . Στο σημείο αυτό της συμβολής με την παραπάνω διάταξη των ηλεκτροδίων παρουσιάζεται το μεγαλύτερο αποτέλεσμα συμβολής , δηλαδή παρουσιάζεται η μεγαλύτερη ένταση του νεοπαραγώμενου ρεύματος . Η ένταση του νεοπαραγώμενου ρεύματος είναι σε τέτοιο επίπεδο που μπορεί να προκαλέσει …….

## Slide 13: ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
..εν τω βάθει αισθητικό ή μυϊκό ερεθισμό . Αντίθετα κάτω από τα ηλεκτρόδια κάθε κυκλώματος η ένταση του ρεύματος είναι μικρή και έχει την ελάχιστη τιμή της , δηλαδή κάθε κύκλωμα μεταφέρει ηλεκτρικά ερεθίσματα μικρής έντασης που προκαλούν ελάχιστο αισθητικό νευρικό ερεθισμό .

## Slide 14: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
Χρησιμοποιούνται για την πρόκληση μυϊκών συσπάσεων , διέγερση του κυτταρικού μεταβολισμού και τη ροή της λέμφου .

## Slide 15: ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
Οι αντενδείξεις των παρεμβαλλόμενων ρευμάτων είναι ίδιες με του γαλβανικού ρεύματος .

## Slide 16: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ TENS
Τα ρεύματα TENS εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις που το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η αναλγησία . Περιπτώσεις που μπορεί να είναι αντιμετωπίσιμες με τη χρήση των ρευμάτων TENS είναι : ημικρανίες , κεφαλαλγίες , αυχενικό σύνδρομο , οσφυοισχιαλγίες , παθήσεις του νευρικού , του μυοσκελετικού και του αγγειακού συστήματος που συνοδεύονται από πόνο.

## Slide 17: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ TENS
Στην αισθητική τα υψηλόσυχνα TENS μπορούν να εφαρμοστούν για την ανακούφιση του πόνου που οφείλεται σε νευραλγίες π.χ. αποτρίχωση , ενώ τα χαμηλόσυχνα TENS ή ο συνδυασμός και των δυο μαζί έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα σε περιπτώσεις κυτταρίτιδας που συνοδεύεται από πόνο .

## Slide 18: ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ TENS
Δερματικές παθήσεις
Η αλλεργία στα ηλεκτρόδια , το ενδιάμεσο αγώγιμο υλικό και τους ιμάντες στερέωσης των ηλεκτροδίων
Η ύπαρξη βηματοδότη
Η εγκυμοσύνη
Η εφαρμογή πάνω στον καρωτιδικό κόμβο
Οι διαταραχές της αισθητικότητας

## Slide 19: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΙΚΡΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Τα μικρορεύματα έχουν αποδώσει θεραπευτικά τις εξής ενδείξεις :
Αναλγησία
Επιτάχυνση της επουλωτικής διαδικασίας καταγμάτων , άτονων ελκών δέρματος και ανοικτών τραυμάτων ή εγκαυμάτων δέρματος .

## Slide 20: ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΙΚΡΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Αντένδειξη αποτελεί η κακή τοποθέτηση .